АО «Воронежпроект»

Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области

Материалы по обоснованию внесения изменений

16186-ПЗ

Воронеж, 2021

АО «Воронежпроект»

Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области

Материалы по обоснованию внесения изменений

16186-ПЗ

Главный инженер							А. И. Рябов

Главный инженер проекта						Т. Н. Квасникова

Воронеж, 2021

Состав внесения изменений

(изменения внесены согласно постановлению администрации сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области № 433 от 22.10.2021)

|  | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области |
| Текстовая часть | Материалы по обоснованию внесения изменений |  |
| Графическая часть | Карта функционального зонирования, транспортной инфраструктуры, планируемых границ населенных пунктов и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения на территории сельского поселения Ленинский сельсовет |  |
|  | Карта функционального зонирования, транспортной инфраструктуры и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения на территории населенных пунктов с. Ленино |  |
|  | Карта функционального зонирования, транспортной инфраструктуры и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения на территории населенных пунктов с. Елецкое |  |
|  | Карта функционального зонирования, транспортной инфраструктуры и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения на территории населенного пункта с. Пады |  |

Содержание:

Введение	7

Глава 1. Обоснование внесения изменений в генеральный план	7

Глава 2. Внесение изменений в текстовую часть	10

2.1. Внесения изменений в Книгу 1. Положение о территориальном планировании	11

2.2.	Внесения изменений в Книгу 2. Материалы по обоснованию	22

Глава 3. Внесения изменений в графическую часть	34

3.1.	Внесение изменений в графическую часть к положению о территориальном планировании	34

3.2.	Внесение изменений в графическую часть к материалам по обоснованию	41

Приложения	42

Приложение 1	43

Приложение 2	44

# Введение

Внесения изменений в генеральный план сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области выполнены по заданию администрации сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на основании постановления администрации сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области № 433 от 22.10.2021 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации» (приложение 1).

Внесение изменений осуществляется в Генеральный план сельского поселения Ленинский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Ленинский сельсовет от 26.12.2012 № 149 (с изменениями, утвержденными решениями Совета депутатов сельского поселения Ленинский сельсовет от 30.09.2016 № 101, от 25.07.2019 № 212).

Сроки реализации действующего генерального плана:

- I очередь – 2022 г.

- расчетный срок – 2032 г.

- градостроительный прогноз – 2040 г.

Основные положения утвержденного генерального плана сохраняют свое действие и дополняются текстовыми и графическими материалами с внесенными в данном проекте изменениями.

В настоящей градостроительной документации изменения приведены:

- в текстовой части: Книга 1. Положение о территориальном планировании, Книга 2. Материалы по обоснованию;

- в графической части к положению о территориальном планировании: Карта функционального зонирования, транспортной инфраструктуры, планируемых границ населенных пунктов и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения на территории сельского поселения Ленинский сельсовет; Карта функционального зонирования, транспортной инфраструктуры и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения на территории населенных пунктов с. Ленино; Карта функционального зонирования, транспортной инфраструктуры и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения на территории населенных пунктов с. Елецкое; Карта функционального зонирования, транспортной инфраструктуры и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения на территории населенного пункта с. Пады.

# Глава 1. Обоснование внесения изменений в генеральный план

Внесения изменений в генеральный план осуществляются на основании технического задания (приложение 2), обуславливающего:

- Изменение функционального зонирования с «Зоны сельскохозяйственных угодий за границами населенных пунктов» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» и включением в земли населенных пунктов земельных участков с кадастровыми номерами: 48:13:1530401:436, 48:13:1530401:438, 48:13:1530401:443 расположенных по адресу: Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Ленинский сельсовет, с. Троицкое.

- Исключение дороги, проходящей через земельный участок с кадастровым номером:48:13:1230229:7, расположенный по адресу: Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Ленинский сельсовет, с. Елецкое, ул. Зеленая, д. 54.

- Установление «Зоны режимных территорий» в границах территории воинского стрельбища по адресу: Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Ленинский сельсовет, с. Ленино.

- Отображение проезда к земельному участку с кадастровым номером 48:13:000000:3368, расположенному по адресу: Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Ленинский сельсовет, с. Ленино, ул. Садовая, з/у 29 а.

- Изменение функционального зонирования с «Зоны сельскохозяйственных угодий в границах населенных пунктов» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1530501:196, расположенного по адресу: Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Ленинский сельсовет, с. Ленино.

- Изменение размера «Зоны транспортной инфраструктуры», попадающей в границы участка с кадастровым номером 48:13:1240311:10 с целью исключения его расположения в двух функциональных зонах («Зона транспортной инфраструктуры» и «Зону застройки индивидуальными жилыми домами»).

- Изменение размера «Природно-рекреационной зоны», попадающей в границы участка с кадастровым номером 48:13:1250104:9, исключив его расположение в двух зонах («Природно-рекреационная зона» и «Зону застройки индивидуальными жилыми домами»).

- Изменение функционального зонирования с «Зоны транспортной инфраструктуры» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» и изменение расположения проезда около земельного участка с кадастровым номером 48:13:1250236:19, расположенного по адресу: Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Ленинский сельсовет, с. Троицкое, ул. Фрунзе, участок 56б.

- Исключение из границы населенного пункта производственной базы КФХ «Милованово», расположенной в кадастровом квартале: 48:13:1250234.

- Исключение дороги, проходящей через земельный участок с кадастровым номером:48:13:1240207:330, расположенный по адресу: Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Ленинский сельсовет, с.Пады, ул. Зегеля, уч. 20 а.

- Отображение проезда в с. Ленино по ул. Заовражная.

- Отображение проезда в с. Ленино, с ул. Гурьева к земельному участку с кадастровым номером 48:13:1220127:6 в кадастровых кварталах 48:13:1220127 и 48:13:1230104.

- Изменение функционального зонирования с зоны «Коммунальное обслуживание» на «Зону промышленных и складских объектов IV-V класса опасности» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1250110:2 и его увеличение для возможности перераспределения, согласно схемы.

- Изменение функционального зонирования с «Зоны объектов отдыха, физической культуры и спорта» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1550501:211.

- Изменение размера «Зоны транспортной инфраструктуры», попадающей в границы участка с кадастровым номером: 48:13:1220132:11, исключив его расположение в двух функциональных зонах («Зона транспортной инфраструктуры», «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»).

- Изменение функционального зонирования с «Зоны транспортной инфраструктуры» на «Многофункциональную общественно-деловую зону» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1230233:16.

- Увеличение размера «Зоны застройки индивидуальными жилыми домами» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1220119:3 до 600 кв. м. для возможности перераспределения.

- Изменение функционального зонирования с «Многофункциональной общественно-деловой зоны» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1220108:5.

- Изменение функционального зонирования с «Зоны дошкольного, начального, среднего образования, воспитания и просвещения» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1530501:185.

- Отображение проезды, расположенные в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 48:13:1530401:126; 48:13:1530401:127; 48:13:1530401:128; 48:13:1530401:129; 48:13:1530401:130; 48:13:1530401:131; 48:13:1530401:132; 48:13:1530401:108.

- Отображение проезды, расположенные в границах земельного участка с кадастровым номером: 48:13:1530501:75.

- Отображение проезды, расположенные в границах земельного участка с кадастровым номером: 48:13:1550501:978.

- Отображение проездов, расположенных в кадастровых кварталах 48:20:0014801 и 48:13:1220203 в с. Ленино по улицам Закатная, Победная, Ароматная, Абрикосовая, Пшеничная, Урожайная, Романовская, Рубиновая, Изумрудная.

- Отображение проездов, расположенных в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 48:13:1550501:1506, 48:13:1550501:1034, 48:13:1550501:1502, 48:13:1550501:1495, 48:13:1550501:1493, 48:13:1550501:1491.

- Изменение функционального зонирования с «Зоны дошкольного, начального, среднего образования, воспитания и просвещения» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1220127:254.

- Включение в границу населенного пункта с. Ленино с изменением функционального зонирования зоны с «Зоны сельскохозяйственных угодий за границами населенных пунктов» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» земельных участков с кадастровыми номерами: 48:13:1530501:29, 48:13:1530501:31, 48:13:1530501:23, 48:13:1530501:33, 48:13:1530501:24, 48:13:1530501:38, 48:13:1530501:37, 48:13:1530501:34, 48:13:1530501:21, 48:13:1530501:25, 48:13:1530501:27, 48:13:1530501:26, 48:13:1530501:28, 48:13:1530501:30, 48:13:1530501:39, 48:13:1530501:36, 48:13:1530501:17, 48:13:1530501:18, 48:13:1530501:20.

- Включение в границу населенного пункта с. Троицкое с изменением функционального зонирования с «Зоны сельскохозяйственных угодий за границами населенных пунктов» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» земельных участков с кадастровыми номерами:

- 48:13:1530501:64, 48:13:1530501:53, 48:13:1530501:45, 48:13:1530501:43, 48:13:1530501:44;

- 48:13:1530501:191, 48:13:1530501:63, 48:13:1530501:67, 48:13:1530501:62;

- 48:13:1530401:58, 48:13:1530401:56;

- 48:13:1530401:57.

- Включение в границу населенного пункта с. Троицкое с изменением функционального зонирования с «Зоны сельскохозяйственных угодий за границами населенных пунктов» на «Зону туристического обслуживания и спорта» земельных участков с кадастровыми номерами 48:13:1530501:202, 48:13:1530501:1254.

- Изменение функционального зонирования с «Многофункциональной общественно-деловой зоны» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» земельных участков с кадастровыми номерами: 48:13:1230233:157; 48:13:1230233:158; 48:13:1230233:159; 48:13:1230233:160; 48:13:1230233:161; 48:13:1230233:162; 48:13:1230233:163 и прилегающую к ним территорию.

- Включение в границу населенного пункта с. Ленино с изменением функционального зонирования с «Зоны сельскохозяйственных угодий за границами населенных пунктов» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» земельного участка с кадастровым номером 48:13:1530401:19.

В связи с изменением границ населенных пунктов и функционального зонирования, в таблицах «Основные технико-экономические показатели» изменены количественные показатели относительно площадей земель населенных пунктов и функциональных зон с. Ленино, с. Троицкое, с. Елецкое.

# Глава 2. Внесение изменений в текстовую часть

## 2.1. Внесения изменений в Книгу 1. Положение о территориальном планировании

В Положение о территориальном планировании вносятся следующие изменения:

- В Раздел 2. «Перечень мероприятий по территориальному планированию» внесены следующие изменения:

В подразделе 2.1 «Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства сельского поселения» первую таблицу дополнить пунктами 10–14:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 10 | Включение в границы с. Троицкое земельных участков с кадастровыми номерами: 48:13:1530401:436, 48:13:1530401:438, 48:13:1530401:443, 48:13:1530401:58, 48:13:1530401:56 общей площадью 18,05 га (участок 9) | Первая очередь |
| 11 | Включение в границы с. Троицкое земельных участков с кадастровыми номерами: 48:13:1530501:191, 48:13:1530501:63, 48:13:1530501:67, 48:13:1530501:62, 48:13:1530501:202, 48:13:1530501:1254 для индивидуального жилищного строительства общей площадью 7,7 га (участок 11) | Первая очередь |
| 12 | Включение в границы с. Троицкое земельных участков с кадастровыми номерами: 48:13:1530501:64, 48:13:1530501:53, 48:13:1530501:45, 48:13:1530501:43, 48:13:1530501:44 для индивидуального жилищного строительства общей площадью 6,5 га (участок 12) | Первая очередь |
| 13 | Включение в границы с. Троицкое земельного участка с кадастровым номером 48:13:1530401:57 для индивидуального жилищного строительства площадью 5,35 га (участок 13) | Первая очередь |
| 14 | Включение в границы с. Ленино земельного участка с кадастровыми номером 48:13:1530401:19*, входящего в состав единого землепользования с кадастровым номером 48:13:0000000:161, площадью 74,7 га (участок 14) | Первая очередь |
| 15 | Исключение из границ с. Троицкое территории производственной базы КФХ «Милованово» площадью 3,55 га (участок 10) | Первая очередь |

Примечание:

* Для включения в границы с. Ленино земельного участка 48:13:1530401:19 потребуется его выдел из единого землепользования с кадастровым номером 48:13:0000000:161.

В подраздел 2.2 «Предложение по границе. Баланс территории» внести следующие изменения:

- Название таблицы «Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов» дополнить словами «...и исключаемых из границ населенных пунктов».

- Пункт 4 таблицы «Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов и исключаемых из границ населенных пунктов» относительно столбца «Местоположение участка, исключаемого из границ населенного пункта или исключаемого из его границ (кадастровый номер квартала, где расположен участок)» дополнить земельными участками с кадастровыми номерами 48:13:1530501:16, 48:13:1530501:29, 48:13:1530501:31, 48:13:1530501:23, 48:13:1530501:33, 48:13:1530501:24, 48:13:1530501:38, 48:13:1530501:37, 48:13:1530501:34, 48:13:1530501:21, 48:13:1530501:25, 48:13:1530501:27, 48:13:1530501:26, 48:13:1530501:28, 48:13:1530501:30, 48:13:1530501:39, 48:13:1530501:36, 48:13:1530501:17, 48:13:1530501:18, 48:13:1530501:20. Показатель в столбце «Площадь участка, га» «97,6» заменить на «122,3».

- Включить в таблицу «Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов и исключаемых из границ населенных пунктов» пункт 7/1:

| № п/п | с. Ленино | Участок № 14 (земельный участок с кадастровым номером 48:13:1530401:19, входящий в состав единого землепользования с кадастровым номером 48:13:0000000:161) | 74,7 | Площадки для индивидуального жилищного строительства* | Земли сельскохозяй-ственного назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого по с. Ленино | 712,7588 |  |  |

Примечание:

*Для изменения категории земельного участка 48:13:1530401:19 потребуется его выдел из единого землепользования с кадастровым номером 48:13:0000000:161.

- Включить в таблицу «Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов и исключаемых из границ населенных пунктов» пункты 11-15:

| № п/п | Населенный пункт | Местоположение участка, исключаемого из границ населенного пункта или исключаемого из его границ (кадастровый номер квартала, где расположен участок) | Площадь участка, га | Цель планируемого использования | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | с. Троицкое | Участок № 9 (земельные участки с кадастровыми номерами: 48:13:1530401:436, 48:13:1530401:438, 48:13:1530401:443, 48:13:1530401:58, 48:13:1530401:56) | 18,0513 (2,4503 2,4503 2,4507 5,35 5,35) | Площадки для индивидуального жилищного строительства1 | Земли сельскохозяй-ственного назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 12 | с. Троицкое | Участок № 11 (земельные участки с кадастровыми номерами: 48:13:1530501:191, 48:13:1530501:63, 48:13:1530501:67, 48:13:1530501:62, 48:13:1530501:202, 48:13:1530501:1254) | 7,7 (1,3 1,3 1,3 1,25 1,25 1,3) | Площадки для индивидуального жилищного строительства и объектов рекреации2 | Земли сельскохозяй-ственного назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 13 | с. Троицкое | Участок № 12 (земельные участки с кадастровыми номерами: 48:13:1530501:64, 48:13:1530501:53, 48:13:1530501:45, 48:13:1530501:43, 48:13:1530501:44) | 6,5 (1,3 1,3 1,3 1,3 1,3) | Площадки для индивидуального жилищного строительства3 | Земли сельскохозяй-ственного назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 14 | с. Троицкое | Участок № 13 (земельный участок с кадастровым номером 48:13:1530401:57) | 5,35 | Площадки для индивидуального жилищного строительства4 | Земли сельскохозяй-ственного назначения переводятся в земли населенных пунктов |
|  |  | Итого включаемых участков по с. Троицкое | 89,1213 |  |  |
| 15 | с. Троицкое | Участок № 10 КФХ «Милованово» (кадастровый квартал 48:13:1250234) | 3,55 | По заданию администрации сельского поселения Ленинский сельсовет (приложение 2) | Земли населенных пунктов переводятся в земли сельскохозяй-ственного назначения |
|  |  | Итого исключаемых участков по с.Троицкое | 3,55 |  |  |
|  | Итого по Ленинскому СП | Площадь включаемых участков | 857,7053 |  |  |
|  |  | Площадь исключаемых участков | 3,55 |  |  |

Примечание:

1Размещение жилой застройки возможно после установления санитарно-защитной зоны ООО «Май при условии соблюдения действующих санитарно-гигиенических требований и нормативов на границе жилой застройки. Размещение объектов капитального строительства в границах зон затопления возможно после обеспечения инженерной защиты таких объектов от затопления.

2Размещение жилой застройки возможно после установления санитарно-защитной зоны действующего предприятия ОАО «Куриное царство» и проектируемой стоянки грузового транспорта при условии соблюдения действующих санитарно-гигиенических требований и нормативов на границе жилой застройки. Размещение объектов туристического обслуживания и спорта возможно при соблюдении действующих санитарно-гигиенических требований и нормативов.

3Размещение жилой застройки возможно после установления санитарно-защитной зоны действующего предприятия ОАО «Куриное царство» и проектируемой стоянки грузового транспорта при условии соблюдения действующих санитарно-гигиенических требований и нормативов на границе жилой застройки.

4Размещение жилой застройки возможно после установления санитарно-защитной зоны проектируемого кладбища с. Троицкое на участке № 8 (земельный участок, прилегающий к участку с кадастровым номером 48:13:0000000:2936 и ограниченный автодорогой Троицкое – а/д Боринское-Липецк) при условии соблюдения действующих санитарно-гигиенических требований и нормативов на границе жилой застройки.

В подразделе 2.2 «Мероприятия по планировочной организации и функциональному зонированию территории сельского поселения и населенных пунктов» абзац «Генеральным планом определены границы и функциональное назначение следующих зон (по видам) ...» дополнить пунктом 10 «Зона режимных территорий».

В подразделе 2.4 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение» пункте 2.4.3 «Строительство социальных и культурно-бытовых объектов местного значения» из таблицы исключить мероприятие № 1.1.5:

| 1.1.5 | Общеобразовательная школа со спортивной площадкой | мест | 220 | 11 | с. Ленино (застраиваемая территория на юго-западе села) («Свой дом») | I очередь строительства инвестор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- В раздел 3. Основные технико-экономические показатели внести следующие изменения:

Таблицу «Основные технико-экономические показатели по Ленинскому сельскому поселению» изложить в следующей редакции:

| Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2012 г.) | Расчетный срок на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | чел. | 5511 | 10815 |
| Общая площадь земель в границах сельского поселения | га | 10244,7 | 10244,7 |
| В том числе - в федеральной собственности | -/- | 0,08 | 0,08 |
| - в муниципальной собственности | -/- | 33,0 | 33,0 |
| - в собственности юридических лиц | -/- | 16,2 | 16,2 |
| - в собственности физических лиц | -/- | 6506,19 | 6506,19 |
| Количество населенных пунктов | ед. | 4 | 4 |
| Общая площадь земель населенных пунктов, в том числе: | га | 1901,9148 | 2700,039 |
| с. Троицкое |  | 542,7500 | 628,3213 |
| с. Елецкое | га | 302,4217 | 302,4217 |
| с. Пады | га | 252,4672 | 252,4672 |
| с. Ленино сущ. в том числе застр. | га | 804,2759 278,46 | 1516,8288 278,46 |
| Общая площадь земель с/х назначения | га | 6922,7852 | 6179,255 |
| в том числе: |  |  |  |
| - пашня | -/- | 4884,2852 | 4140,755 |
| - сенокосы | -/- | 501,9 | 501,9 |
| - пастбища | -/- | 543,3 | 543,3 |
| - многолетние насаждения | -/- | 904,0 | 904 |
| - земли, занятые сельскохозяйственными предприятиями | -/- | 65,8 | 65,8 |
| - залежь | -/- | 23,5 | 23,5 |
| Общая площадь земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | -/- | 67,48 | 86,08 |
| Общая площадь земель рекреации, (в т. ч. земли особо охраняемых территорий и объектов) | -/- | 66,1 | 66,1 |
| Общая площадь земель лесного фонда | -/- | 1013,6 | 1013,6 |
| Общая площадь земель водного фонда | -/- | 226,7 | 226,7 |
| Общая площадь земель запаса | -/- | 48,0 | 48,0 |
| Земли специального назначения | -/- | - | 60,36 |
| в том числе: кладбища | -/- | - | 60,36 |

Таблицу «Основные технико-экономические показатели по населенным пунктам Ленинского сельского поселения» изложить в следующей редакции:

| №№ п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние на 2012 г. | Расчетный срок на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, всего | га | 1901,9148 | 2700,039 |
|  | с. Троицкое | га | 542,7500 | 628,3213 |
|  | с. Елецкое | га | 302,4217 | 302,4217 |
|  | с. Пады | га | 252,4672 | 252,4672 |
|  | с. Ленино в т.ч. застраиваемая | га | 804,2759 278,46 | 1516,8288 278,46 |
|  | Распределение земель по видам использования в границах населенных пунктов: |  |  |  |
|  | Зона жилой застройки и приусадебных участков | га | 957,33 | 1458,64 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - 2-3 эт. секционная застройка | га | 2,02 | 2,02 |
|  | - усадебная застройка в т.ч. застраив | га | 953,14 150,67 | 1403,9 150,67 |
|  | - коллективные сады и дачи | га | - | - |
|  | Зона общественно – деловая в т.ч застраив | га | 22,43 7,18 | 292,82 7,18 |
|  | в т. ч.: - учреждений образования застраив | га | 2,8 2,6 | 2,8 2,6 |
|  | Производственная зона | га | 32,82 | 68,8 |
|  | Коммунально – складская зона в т.ч. застраив | га | 11,14 3,16 | 11,14 3,16 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 258,87 | 306,39 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования в т.ч.: - в застраиваемой части | га | 405,8452 90,81 | 364,6289 90,81 |
|  | в т. ч.: - сельскохозяйственные предприятия | га | 26,8 | 26,8 |
|  | Зона рекреации | га | 23,99 | 62,37 |
|  | в т. ч.: - зеленые насаждения общего пользования | га | 15,91 | 52,49 |
|  | Зоны специального назначения, в том числе: | га | 6,55 | 18,68 |
|  | - кладбища | га | 6,55 | 44,54 |
|  | - санитарно – защитные насаждения | га | - | 12,13 |
|  | Иные территории | га | 76,87 | 82,15 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения – всего: | тыс. чел. | 5,511 | 10,815 |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | с. Троицкое | тыс. чел. | 2,443 | 2,471 |
|  | с. Елецкое | тыс. чел. | 1,110 | 1,133 |
|  | с. Пады | тыс. чел. | 0,583 | 0,608 |
|  | с. Ленино | тыс. чел. | 1,375 | 6,603 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | чел./% | 939/17 | 1843/17 |
|  | в трудоспособном возрасте | чел./% | 3235/58 | 6349/59 |
|  | старше трудоспособного возраста | чел./% | 1245/25 | 2623/24 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | т. м2 общ. пл | 121,242 | 458,267 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | 2- эт. секционный | т. м2 общ. пл | 10,275 | 10,275 |
|  | усадебный | т. м2 общ. пл | 111,268 | 326,75 |
| 3.3. | Ветхое и аварийное жилье | т. м2 общ. пл | - | - |
| 3.4. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | т. м2 общ. пл | - | 121,242 |
| 3.5. | Новое жилищное строительство – всего | т. м2 общ. пл | - | - |
| 3.6. | Структура нового жилищного строительства: |  |  |  |
|  | 2 этажное секционное | т. м2 общ. пл | - | - |
|  | усадебное | т. м2 общ. пл | - | - |
| 3.7. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | на свободных территориях | т. м2 общ. пл | - | - |
|  | на реконструируемых территориях | т. м2 общ. пл | - | - |
| 3.8. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел | 22 | 42,37 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 250 | 680 |
|  | на 1000 человек | -/- | 55 | 55 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 970 | 1190 |
|  | на 1000 человек | -/- | 110 | 110 |
| 4.3. | Больница. Терапевтическое отделение МУЗ ЦРБ | объект | 1 | 1 |
| 4.4. | Аптека | объект | 1 | 1 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 500 | 1500 |
|  | на 1000 человек | -/- | 190-140 | 190-140 |
| 4.6 | Библиотеки | объект | 2 | 2 |
|  | на 3-5 тыс. человек |  | 1 | 1 |
| 4.7 | Спортивные площадки – всего | га | 4,26 | 8,6 |
|  | на 1000 человек | -/- | 0,7-0,9 | 0,7-0,9 |
| 4.8. | Плавательные бассейны – всего. | м2 | - | - |
|  | на 1000 человек | -/- | - | - |
| 4.9. | Магазины продовольственных товаров – всего | м2 торг площ | 833 | 1363 |
|  | на 1000 человек | -/- | 100 | 100 |
| 4.10 | Магазины непродовольственных товаров – всего | м2 торг площ | 219 | 1549 |
|  | на 1000 человек | -/- | 200 | 200 |
| 4.11. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | 10 | 215 |
|  | на 1000 человек | -/- | 7 | 7 |
| 4.12. | Предприятия бытового обслуживания – всего | раб. мест | 6 | 76 |
|  | на 1000 человек | -/- | 7 | 7 |
| 4.13 | Гостиница | мест | - | 26 |
|  | на 1000 человек |  | 6 | 6 |
| 4.14 | Бани | мест | - | 76 |
|  | на 1000 человек |  | 7 | 7 |
| 4.15 | Прачечная | кг/см | - | 250 |
|  | на 1000 человек |  | 20 | 20 |
| 4.16 | Химчистка* | объект | - | 2 |
|  | на 5-30 человек |  | 2 | 2 |
| 4.17 | Пожарное депо** | автом. | 1 | 1 |
|  | на 1000 человек |  |  |  |
| 4.18 | Отделение сбербанка | 1 место | 2 | 2 |
|  | на 1-2 тыс.человек |  | 1 | 6 |
| 4.19 | Почтовые отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 114,9 | 114,9 |
| 5.2. | Площадь уличной сети | га | 257,85 | 257,85 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 1507,8 | 4528,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-бытовые нужды | -/- | 1256,5 | 3632,7 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут. | - | По рабочей документации |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 190 | 230 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 30,0 | По рабочей документации |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут. | 1057,8 | 3880,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -/- | 1256,5 | 2984,7 |
| 6.2.3 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут. | По рабочей документации | - |
| 6.2.4 | Протяженность сетей | км | 0,3 | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии | т.кВт*ч/год | 5015 | 9842 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | т.кВт*ч/год | 3417 | 6705 |
|  | на коммунальные нужды | т.кВт*ч/год | 1598 | 3137 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего | МВт | 3,6 | 3,6 |
| 6.4.2 | Производительность локальных котельных (проектир.) – всего | МВт | - | 4,90 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа – всего | м3/ч | 4923,3* | 11178,8 |
| 6.6. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.6.1 | Спецмероприятия по инженерной подготовке территорий |  |  |  |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га/шт | 6,55/4 | 66,91/6 |
| 8. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1. | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон в границах населенных пунктов | га |  |  |

## Внесения изменений в Книгу 2. Материалы по обоснованию

В материалы по обоснованию вносятся следующие изменения:

- В раздел 2. «Основные направления социально-экономического и территориального развития» внесены следующие изменения:

В подразделе 2.11 «Предложение по границе. Баланс территории» внести следующие изменения:

- Название таблицы «Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов» дополнить словами «...и исключаемыми из границ населенных пунктов».

- Пункт 4 таблицы «Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов» относительно столбца «Местоположение участка, исключаемого из границ населенного пункта или исключаемого из его границ (кадастровый номер квартала, где расположен участок)» дополнить земельными участками с кадастровыми номерами 48:13:1530501:16, 48:13:1530501:29, 48:13:1530501:31, 48:13:1530501:23, 48:13:1530501:33, 48:13:1530501:24, 48:13:1530501:38, 48:13:1530501:37, 48:13:1530501:34, 48:13:1530501:21, 48:13:1530501:25, 48:13:1530501:27, 48:13:1530501:26, 48:13:1530501:28, 48:13:1530501:30, 48:13:1530501:39, 48:13:1530501:36, 48:13:1530501:17, 48:13:1530501:18, 48:13:1530501:20. Показатель в столбце «Площадь участка, га» «97,6» заменить на «122,3».

- Включить в таблицу «Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов и исключаемых из границ населенных пунктов» пункт 7/1:

| № п/п | с. Ленино | Участок № 14 (земельный участок с кадастровым номером 48:13:1530401:19, входящий в состав единого землепользования с кадастровым номером 48:13:0000000:161) | 74,7 | Площадки для индивидуального жилищного строительства* | Земли сельскохозяй-ственного назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого по с. Ленино | 712,7588 |  |  |

Примечание:

*Для изменения категории земельного участка 48:13:1530401:19 потребуется его выдел из единого землепользования с кадастровым номером 48:13:0000000:161

- Включить в таблицу «Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов и исключаемых из границ населенных пунктов» пункты 11-15:

| № п/п | Населенный пункт | Местоположение участка, исключаемого из границ населенного пункта или исключаемого из его границ (кадастровый номер квартала, где расположен участок) | Площадь участка, га | Цель планируемого использования | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | с. Троицкое | Участок № 9 (земельные участки с кадастровыми номерами: 48:13:1530401:436, 48:13:1530401:438, 48:13:1530401:443, 48:13:1530401:58, 48:13:1530401:56) | 18,0513 (2,4503 2,4503 2,4507 5,35 5,35) | Площадки для индивидуального жилищного строительства1 | Земли сельскохозяй-ственного назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 12 | с. Троицкое | Участок № 11 (земельные участки с кадастровыми номерами: 48:13:1530501:191, 48:13:1530501:63, 48:13:1530501:67, 48:13:1530501:62, 48:13:1530501:202, 48:13:1530501:1254) | 7,7 (1,3 1,3 1,3 1,25 1,25 1,3) | Площадки для индивидуального жилищного строительства и объектов рекреации2 | Земли сельскохозяй-ственного назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 13 | с. Троицкое | Участок № 12 (земельные участки с кадастровыми номерами: 48:13:1530501:64, 48:13:1530501:53, 48:13:1530501:45, 48:13:1530501:43, 48:13:1530501:44) | 6,5 (1,3 1,3 1,3 1,3 1,3) | Площадки для индивидуального жилищного строительства3 | Земли сельскохозяй-ственного назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 14 | с. Троицкое | Участок № 13 (земельный участок с кадастровым номером 48:13:1530401:57) | 5,35 | Площадки для индивидуального жилищного строительства4 | Земли сельскохозяй-ственного назначения переводятся в земли населенных пунктов |
|  |  | Итого включаемых участков по с. Троицкое | 89,1213 |  |  |
| 15 | с. Троицкое | Участок № 10 КФХ «Милованово» (кадастровый квартал 48:13:1250234) | 3,55 | По заданию администрации сельского поселения Ленинский сельсовет (приложение 2) | Земли населенных пунктов переводятся в земли сельскохозяй-ственного назначения |
|  |  | Итого исключаемых участков по с.Троицкое | 3,55 |  |  |
|  | Итого по Ленинскому СП | Площадь включаемых участков | 857,7053 |  |  |
|  |  | Площадь исключаемых участков | 3,55 |  |  |

Примечание:

1Размещение жилой застройки возможно после установления санитарно-защитной зоны ООО «Май при условии соблюдения действующих санитарно-гигиенических требований и нормативов на границе жилой застройки. Размещение объектов капитального строительства в границах зон затопления возможно после обеспечения инженерной защиты таких объектов от затопления.

2Размещение жилой застройки возможно после установления санитарно-защитной зоны действующего предприятия ОАО «Куриное царство» и проектируемой стоянки грузового транспорта при условии соблюдения действующих санитарно-гигиенических требований и нормативов на границе жилой застройки. Размещение объектов туристического обслуживания и спорта возможно при соблюдении действующих санитарно-гигиенических требований и нормативов.

3Размещение жилой застройки возможно после установления санитарно-защитной зоны действующего предприятия ОАО «Куриное царство» и проектируемой стоянки грузового транспорта при условии соблюдения действующих санитарно-гигиенических требований и нормативов на границе жилой застройки.

4Размещение жилой застройки возможно после установления санитарно-защитной зоны проектируемого кладбища с. Троицкое на участке № 8 (земельный участок, прилегающий к участку с кадастровым номером 48:13:0000000:2936 и ограниченный автодорогой Троицкое – а/д Боринское-Липецк) при условии соблюдения действующих санитарно-гигиенических требований и нормативов на границе жилой застройки.

- Таблицу «Баланс проектного использования территорий населенных пунктов» изложить в следующей редакции:

| №№ п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние на 2012 г. | Расчетный срок на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, всего | га | 1901,9148 | 2700,039 |
|  | с. Троицкое | га | 542,7500 | 628,3213 |
|  | с. Елецкое | га | 302,4217 | 302,4217 |
|  | с. Пады | га | 252,4672 | 252,4672 |
|  | с. Ленино в т.ч. застраиваемая | га | 804,2759 278,46 | 1516,8288 278,46 |
| 2 | Распределение земель по видам использования в границах населенных пунктов: |  |  |  |
| 2.1 | Зона жилой застройки и приусадебных участков | га | 957,33 | 1458,64 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - 2-3 эт. секционная застройка | га | 2,02 | 2,02 |
|  | - усадебная застройка в т.ч. застраив | га | 953,14 150,67 | 1403,9 150,67 |
|  | - коллективные сады и дачи | га | - | - |
| 2.2 | Зона общественно – деловая в т.ч застраив | га | 22,43 7,18 | 292,82 7,18 |
|  | в т. ч.: - учреждений образования застраив | га | 2,8 2,6 | 2,8 2,6 |
| 2.3 | Производственная зона | га | 32,82 | 68,8 |
| 2.4 | Коммунально – складская зона в т.ч. застраив | га | 11,14 3,16 | 11,14 3,16 |
| 2.5 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 258,87 | 306,39 |
| 2.6 | Зона сельскохозяйственного использования в т.ч.: - в застраиваемой части | га | 405,8452 90,81 | 364,6289 90,81 |
|  | в т. ч.: - сельскохозяйственные предприятия | га | 26,8 | 26,8 |
| 2.7 | Зона рекреации | га | 23,99 | 62,37 |
|  | в т. ч.: - зеленые насаждения общего пользования | га | 15,91 | 52,49 |
| 2.8 | Зоны специального назначения, в том числе: | га | 6,55 | 18,68 |
|  | - кладбища | га | 6,55 | 44,54 |
|  | - санитарно – защитные насаждения | га | - | 12,13 |
| 2.9 | Иные территории | га | 76,87 | 82,15 |

В пункте 2.12.2 «Культурно-бытовое строительство» из таблицы «Перечень объектов, предлагаемых на I очередь строительства» исключить мероприятие № 6:

| 6 | Общеобразовательная школа со спортивной площадкой | мест | 220 | 11 | с. Ленино (застраиваемая территория на юго-западе села) («Свой дом») | Не требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- В разделе «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение» в подразделе 4.1 «Мероприятия и планируемые для размещения объекты местного значения» из таблицы «Мероприятия по строительству социальных и культурно-бытовых объектов местного значения» исключить мероприятие № 1.1.5:

| 1.1.5 | Общеобразовательная школа со спортивной площадкой | мест | 220 | 11 | с. Ленино (застраиваемая территория на юго-западе села) («Свой дом») | I очередь строительства инвестор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- В раздел 5. «Основные технико-экономические показатели» внести следующие изменения:

- В подразделе 5.1. «Основные технико-экономические показатели по Ленинскому сельскому поселению» таблицу изложить в следующей редакции:

| Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2012 г.) | Расчетный срок на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | чел. | 5511 | 10815 |
| Общая площадь земель в границах сельского поселения | га | 10244,7 | 10244,7 |
| В том числе - в федеральной собственности | -/- | 0,08 | 0,08 |
| - в муниципальной собственности | -/- | 33,0 | 33,0 |
| - в собственности юридических лиц | -/- | 16,2 | 16,2 |
| - в собственности физических лиц | -/- | 6506,19 | 6506,19 |
| Количество населенных пунктов | ед. | 4 | 4 |
| Общая площадь земель населенных пунктов, в том числе: | га | 1901,9148 | 2700,039 |
| с. Троицкое |  | 542,7500 | 628,3213 |
| с. Елецкое | га | 302,4217 | 302,4217 |
| с. Пады | га | 252,4672 | 252,4672 |
| с. Ленино сущ. в том числе застр. | га | 804,2759 278,46 | 1516,8288 278,46 |
| Общая площадь земель с/х назначения | га | 6922,7852 | 6179,255 |
| в том числе: |  |  |  |
| - пашня | -/- | 4884,2852 | 4140,755 |
| - сенокосы | -/- | 501,9 | 501,9 |
| - пастбища | -/- | 543,3 | 543,3 |
| - многолетние насаждения | -/- | 904,0 | 904 |
| - земли, занятые сельскохозяйственными предприятиями | -/- | 65,8 | 65,8 |
| - залежь | -/- | 23,5 | 23,5 |
| Общая площадь земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | -/- | 67,48 | 86,08 |
| Общая площадь земель рекреации, (в т. ч. земли особо охраняемых территорий и объектов) | -/- | 66,1 | 66,1 |
| Общая площадь земель лесного фонда | -/- | 1013,6 | 1013,6 |
| Общая площадь земель водного фонда | -/- | 226,7 | 226,7 |
| Общая площадь земель запаса | -/- | 48,0 | 48,0 |
| Земли специального назначения | -/- | - | 60,36 |
| в том числе: кладбища | -/- | - | 60,36 |

- В подразделе 5.2. «Основные технико-экономические показатели по населенным пунктам Ленинского сельского поселения» таблицу изложить в следующей редакции:

| №№ п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние на 2012 г. | Расчетный срок на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, всего | га | 1901,9148 | 2700,039 |
|  | с. Троицкое | га | 542,7500 | 628,3213 |
|  | с. Елецкое | га | 302,4217 | 302,4217 |
|  | с. Пады | га | 252,4672 | 252,4672 |
|  | с. Ленино в т.ч. застраиваемая | га | 804,2759 278,46 | 1516,8288 278,46 |
|  | Распределение земель по видам использования в границах населенных пунктов: |  |  |  |
|  | Зона жилой застройки и приусадебных участков | га | 957,33 | 1458,64 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - 2-3 эт. секционная застройка | га | 2,02 | 2,02 |
|  | - усадебная застройка в т.ч. застраив | га | 953,14 150,67 | 1403,9 150,67 |
|  | - коллективные сады и дачи | га | - | - |
|  | Зона общественно – деловая в т.ч застраив | га | 22,43 7,18 | 292,82 7,18 |
|  | в т. ч.: - учреждений образования застраив | га | 2,8 2,6 | 2,8 2,6 |
|  | Производственная зона | га | 32,82 | 68,8 |
|  | Коммунально – складская зона в т.ч. застраив | га | 11,14 3,16 | 11,14 3,16 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 258,87 | 306,39 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования в т.ч.: - в застраиваемой части | га | 405,8452 90,81 | 364,6289 90,81 |
|  | в т. ч.: - сельскохозяйственные предприятия | га | 26,8 | 26,8 |
|  | Зона рекреации | га | 23,99 | 62,37 |
|  | в т. ч.: - зеленые насаждения общего пользования | га | 15,91 | 52,49 |
|  | Зоны специального назначения, в том числе: | га | 6,55 | 18,68 |
|  | - кладбища | га | 6,55 | 44,54 |
|  | - санитарно – защитные насаждения | га | - | 12,13 |
|  | Иные территории | га | 76,87 | 82,15 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения – всего: | тыс. чел. | 5,511 | 10,815 |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | с. Троицкое | тыс. чел. | 2,443 | 2,471 |
|  | с. Елецкое | тыс. чел. | 1,110 | 1,133 |
|  | с. Пады | тыс. чел. | 0,583 | 0,608 |
|  | с. Ленино | тыс. чел. | 1,375 | 6,603 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | чел./% | 939/17 | 1843/17 |
|  | в трудоспособном возрасте | чел./% | 3235/58 | 6349/59 |
|  | старше трудоспособного возраста | чел./% | 1245/25 | 2623/24 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | т. м2 общ. пл | 121,242 | 458,267 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | 2- эт. секционный | т. м2 общ. пл | 10,275 | 10,275 |
|  | усадебный | т. м2 общ. пл | 111,268 | 326,75 |
| 3.3. | Ветхое и аварийное жилье | т. м2 общ. пл | - | - |
| 3.4. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | т. м2 общ. пл | - | 121,242 |
| 3.5. | Новое жилищное строительство – всего | т. м2 общ. пл | - | - |
| 3.6. | Структура нового жилищного строительства: |  |  |  |
|  | 2 этажное секционное | т. м2 общ. пл | - | - |
|  | усадебное | т. м2 общ. пл | - | - |
| 3.7. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | на свободных территориях | т. м2 общ. пл | - | - |
|  | на реконструируемых территориях | т. м2 общ. пл | - | - |
| 3.8. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел | 22 | 42,37 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 250 | 680 |
|  | на 1000 человек | -/- | 55 | 55 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 970 | 1190 |
|  | на 1000 человек | -/- | 110 | 110 |
| 4.3. | Больница. Терапевтическое отделение МУЗ ЦРБ | объект | 1 | 1 |
| 4.4. | Аптека | объект | 1 | 1 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 500 | 1500 |
|  | на 1000 человек | -/- | 190-140 | 190-140 |
| 4.6 | Библиотеки | объект | 2 | 2 |
|  | на 3-5 тыс. человек |  | 1 | 1 |
| 4.7 | Спортивные площадки – всего | га | 4,26 | 8,6 |
|  | на 1000 человек | -/- | 0,7-0,9 | 0,7-0,9 |
| 4.8. | Плавательные бассейны – всего. | м2 | - | - |
|  | на 1000 человек | -/- | - | - |
| 4.9. | Магазины продовольственных товаров – всего | м2 торг площ | 833 | 1363 |
|  | на 1000 человек | -/- | 100 | 100 |
| 4.10 | Магазины непродовольственных товаров – всего | м2 торг площ | 219 | 1549 |
|  | на 1000 человек | -/- | 200 | 200 |
| 4.11. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | 10 | 215 |
|  | на 1000 человек | -/- | 7 | 7 |
| 4.12. | Предприятия бытового обслуживания – всего | раб. мест | 6 | 76 |
|  | на 1000 человек | -/- | 7 | 7 |
| 4.13 | Гостиница | мест | - | 26 |
|  | на 1000 человек |  | 6 | 6 |
| 4.14 | Бани | мест | - | 76 |
|  | на 1000 человек |  | 7 | 7 |
| 4.15 | Прачечная | кг/см | - | 250 |
|  | на 1000 человек |  | 20 | 20 |
| 4.16 | Химчистка* | объект | - | 2 |
|  | на 5-30 человек |  | 2 | 2 |
| 4.17 | Пожарное депо** | автом. | 1 | 1 |
|  | на 1000 человек |  |  |  |
| 4.18 | Отделение сбербанка | 1 место | 2 | 2 |
|  | на 1-2 тыс.человек |  | 1 | 6 |
| 4.19 | Почтовые отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 114,9 | 114,9 |
| 5.2. | Площадь уличной сети | га | 257,85 | 257,85 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 1507,8 | 4528,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-бытовые нужды | -/- | 1256,5 | 3632,7 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут. | - | По рабочей документации |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 190 | 230 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 30,0 | По рабочей документации |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут. | 1057,8 | 3880,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -/- | 1256,5 | 2984,7 |
| 6.2.3 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут. | По рабочей документации | - |
| 6.2.4 | Протяженность сетей | км | 0,3 | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии | т.кВт*ч/год | 5015 | 9842 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | т.кВт*ч/год | 3417 | 6705 |
|  | на коммунальные нужды | т.кВт*ч/год | 1598 | 3137 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего | МВт | 3,6 | 3,6 |
| 6.4.2 | Производительность локальных котельных (проектир.) – всего | МВт | - | 4,90 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа – всего | м3/ч | 4923,3* | 11178,8 |
| 6.6. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.6.1 | Спецмероприятия по инженерной подготовке территорий |  |  |  |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га/шт | 6,55/4 | 66,91/6 |
| 8. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1. | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон в границах населенных пунктов | га |  |  |

# Глава 3. Внесения изменений в графическую часть

## Внесение изменений в графическую часть к положению о территориальном планировании

В Карту функционального зонирования, транспортной инфраструктуры, планируемых границ населенных пунктов и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения на территории сельского поселения Ленинский сельсовет вносятся следующие изменения:

1.	Изменение функционального зонирования с «Зоны сельскохозяйственных угодий за границами населенных пунктов» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» и включением в земли населенных пунктов земельных участков с кадастровыми номерами: 48:13:1530401:436, 48:13:1530401:438, 48:13:1530401:443 расположенных по адресу: Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Ленинский сельсовет, с. Троицкое.

2.	Исключение дороги, проходящей через земельный участок с кадастровым номером:48:13:1230229:7, расположенный по адресу: Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Ленинский сельсовет, с. Елецкое, ул. Зеленая, д. 54.

3.	Установление «Зоны режимных территорий» в границах территории воинского стрельбища по адресу: Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Ленинский сельсовет, с. Ленино.

4.	Отображение проезда к земельному участку с кадастровым номером 48:13:000000:3368, расположенному по адресу: Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Ленинский сельсовет, с. Ленино, ул. Садовая, з/у 29 а.

5.	Изменение функционального зонирования с «Зоны сельскохозяйственных угодий в границах населенных пунктов» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1530501:196, расположенного по адресу: Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Ленинский сельсовет, с. Ленино.

6.	Изменение размера «Зоны транспортной инфраструктуры», попадающей в границы участка с кадастровым номером 48:13:1240311:10 с целью исключения его расположения в двух функциональных зонах («Зона транспортной инфраструктуры» и «Зону застройки индивидуальными жилыми домами»).

7.	Изменение размера «Природно-рекреационной зоны», попадающей в границы участка с кадастровым номером 48:13:1250104:9, исключив его расположение в двух зонах («Природно-рекреационная зона» и «Зону застройки индивидуальными жилыми домами»).

- Изменение функционального зонирования с «Зоны транспортной инфраструктуры» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» и изменение расположения проезда около земельного участка с кадастровым номером 48:13:1250236:19, расположенного по адресу: Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Ленинский сельсовет, с. Троицкое, ул. Фрунзе, участок 56б.

9.	Исключение из границы населенного пункта производственной базы КФХ «Милованово», расположенной в кадастровом квартале: 48:13:1250234.

10.	Исключение дороги, проходящей через земельный участок с кадастровым номером:48:13:1240207:330, расположенный по адресу: Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Ленинский сельсовет, с.Пады, ул. Зегеля, уч. 20 а.

11.	Отображение проезда в с. Ленино по ул. Заовражная.

12.	Отображение проезда в с. Ленино, с ул. Гурьева к земельному участку с кадастровым номером 48:13:1220127:6 в кадастровых кварталах 48:13:1220127 и 48:13:1230104.

13.	Изменение функционального зонирования с зоны «Коммунальное обслуживание» на «Зону промышленных и складских объектов IV-V класса опасности» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1250110:2 и его увеличение для возможности перераспределения, согласно схемы.

14.	Изменение функционального зонирования с «Зоны объектов отдыха, физической культуры и спорта» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1550501:211.

15.	Изменение размера «Зоны транспортной инфраструктуры», попадающей в границы участка с кадастровым номером: 48:13:1220132:11, исключив его расположение в двух функциональных зонах («Зона транспортной инфраструктуры», «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»).

16.	Изменение функционального зонирования с «Зоны транспортной инфраструктуры» на «Многофункциональную общественно-деловую зону» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1230233:16.

17.	Увеличение размера «Зоны застройки индивидуальными жилыми домами» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1220119:3 до 600 кв. м. для возможности перераспределения.

18.	Изменение функционального зонирования с «Многофункциональной общественно-деловой зоны» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1220108:5.

19.	Изменение функционального зонирования с «Зоны дошкольного, начального, среднего образования, воспитания и просвещения» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1530501:185.

20.	Отображение проездов, расположенных в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 48:13:1530401:126; 48:13:1530401:127; 48:13:1530401:128; 48:13:1530401:129; 48:13:1530401:130; 48:13:1530401:131; 48:13:1530401:132; 48:13:1530401:108.

21.	Отображение проездов, расположенных в границах земельного участка с кадастровым номером: 48:13:1530501:75.

22.	Отображение проездов, расположенных в границах земельного участка с кадастровым номером: 48:13:1550501:978.

23.	Отображение проездов, расположенных в кадастровых кварталах 48:20:0014801 и 48:13:1220203 в с. Ленино по улицам Закатная, Победная, Ароматная, Абрикосовая, Пшеничная, Урожайная, Романовская, Рубиновая, Изумрудная.

24.	Отображение проездов, расположенных в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 48:13:1550501:1506, 48:13:1550501:1034, 48:13:1550501:1502, 48:13:1550501:1495, 48:13:1550501:1493, 48:13:1550501:1491.

- Изменение функционального зонирования с «Зоны дошкольного, начального, среднего образования, воспитания и просвещения» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1220127:254.

- Включение в границу населенного пункта с. Ленино с изменением функционального зонирования зоны с «Зоны сельскохозяйственных угодий за границами населенных пунктов» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» земельных участков с кадастровыми номерами: 48:13:1530501:29, 48:13:1530501:31, 48:13:1530501:23, 48:13:1530501:33, 48:13:1530501:24, 48:13:1530501:38, 48:13:1530501:37, 48:13:1530501:34, 48:13:1530501:21, 48:13:1530501:25, 48:13:1530501:27, 48:13:1530501:26, 48:13:1530501:28, 48:13:1530501:30, 48:13:1530501:39, 48:13:1530501:36, 48:13:1530501:17, 48:13:1530501:18, 48:13:1530501:20.

- Включение в границу населенного пункта с. Троицкое с изменением функционального зонирования с «Зоны сельскохозяйственных угодий за границами населенных пунктов» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» земельных участков с кадастровыми номерами:

- 48:13:1530501:64, 48:13:1530501:53, 48:13:1530501:45, 48:13:1530501:43, 48:13:1530501:44;

- 48:13:1530501:191, 48:13:1530501:63, 48:13:1530501:67, 48:13:1530501:62;

- 48:13:1530401:58, 48:13:1530401:56;

- 48:13:1530401:57.

- Включение в границу населенного пункта с. Троицкое с изменением функционального зонирования с «Зоны сельскохозяйственных угодий за границами населенных пунктов» на «Зону туристического обслуживания и спорта» земельных участков с кадастровыми номерами 48:13:1530501:202, 48:13:1530501:1254.

- Изменение функционального зонирования с «Многофункциональной общественно-деловой зоны» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» земельных участков с кадастровыми номерами: 48:13:1230233:157; 48:13:1230233:158; 48:13:1230233:159; 48:13:1230233:160; 48:13:1230233:161; 48:13:1230233:162; 48:13:1230233:163 и прилегающую к ним территорию.

- Включение в границу населенного пункта с. Ленино с изменением функционального зонирования с «Зоны сельскохозяйственных угодий за границами населенных пунктов» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» земельного участка с кадастровым номером 48:13:1530401:19.

- В легенду включена дополнительно «Зона режимных территорий».

- В таблице «Основные технико-экономические показатели» изменены количественные показатели относительно площади земель населенных пунктов.

В Карту функционального зонирования, транспортной инфраструктуры и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения на территории населенных пунктов с. Ленино вносятся следующие изменения:

- Установление «Зоны режимных территорий» в границах территории воинского стрельбища по адресу: Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Ленинский сельсовет, с. Ленино.

- Отображение проезда к земельному участку с кадастровым номером 48:13:000000:3368, расположенному по адресу: Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Ленинский сельсовет, с. Ленино, ул. Садовая, з/у 29 а.

- Изменение функционального зонирования с «Зоны сельскохозяйственных угодий в границах населенных пунктов» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1530501:196, расположенного по адресу: Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Ленинский сельсовет, с. Ленино.

- Отображение проезда в с. Ленино по ул. Заовражная.

- Отображение проезда в с. Ленино, с ул. Гурьева к земельному участку с кадастровым номером 48:13:1220127:6 в кадастровых кварталах 48:13:1220127 и 48:13:1230104.

- Изменение функционального зонирования с «Зоны объектов отдыха, физической культуры и спорта» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1550501:211.

- Изменение размера «Зоны транспортной инфраструктуры», попадающей в границы участка с кадастровым номером: 48:13:1220132:11, исключив его расположение в двух функциональных зонах («Зона транспортной инфраструктуры», «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»).

- Увеличение размера «Зоны застройки индивидуальными жилыми домами» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1220119:3 до 600 кв. м. для возможности перераспределения.

- Изменение функционального зонирования с «Многофункциональной общественно-деловой зоны» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1220108:5.

- Изменение функционального зонирования с «Зоны дошкольного, начального, среднего образования, воспитания и просвещения» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1530501:185.

- Отобразить проезды, расположенные в границах земельного участка с кадастровым номером: 48:13:1530501:75.

- Отобразить проезды, расположенные в границах земельного участка с кадастровым номером: 48:13:1550501:978.

- Отобразить проезды, расположенные в кадастровых кварталах 48:20:0014801 и 48:13:1220203 в с. Ленино по улицам Закатная, Победная, Ароматная, Абрикосовая, Пшеничная, Урожайная, Романовская, Рубиновая, Изумрудная.

- Отобразить проезды, расположенные в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 48:13:1550501:1506, 48:13:1550501:1034, 48:13:1550501:1502, 48:13:1550501:1495, 48:13:1550501:1493, 48:13:1550501:1491.

- Изменить функционального зонирования с «Зоны дошкольного, начального, среднего образования, воспитания и просвещения» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1220127:254.

- Включение в границу населенного пункта с. Ленино с изменением функционального зонирования зоны с «Зоны сельскохозяйственных угодий за границами населенных пунктов» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» земельных участков с кадастровыми номерами: 48:13:1530501:29, 48:13:1530501:31, 48:13:1530501:23, 48:13:1530501:33, 48:13:1530501:24, 48:13:1530501:38, 48:13:1530501:37, 48:13:1530501:34, 48:13:1530501:21, 48:13:1530501:25, 48:13:1530501:27, 48:13:1530501:26, 48:13:1530501:28, 48:13:1530501:30, 48:13:1530501:39, 48:13:1530501:36, 48:13:1530501:17, 48:13:1530501:18, 48:13:1530501:20.

- Включение в границу населенного пункта с. Ленино с изменением функционального зонирования с «Зоны сельскохозяйственных угодий за границами населенных пунктов» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» земельного участка с кадастровым номером 48:13:1530401:19.

- В таблице «Основные технико-экономические показатели с. Ленино» изменены количественные показатели относительно общей площади земель в установленных границах, площади зоны застройки и приусадебных участков, общественно-деловой зоны, рекреационной зоны.

- В легенду включено проектное обозначение «Зона режимных территорий» и «асфальтовые улицы».

В Карту функционального зонирования, транспортной инфраструктуры и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения на территории населенных пунктов с. Елецкое вносятся следующие изменения:

- Исключение дороги, проходящей через земельный участок с кадастровым номером:48:13:1230229:7, расположенный по адресу: Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Ленинский сельсовет, с. Елецкое, ул. Зеленая, д. 54.

- Изменение функционального зонирования с «Зоны транспортной инфраструктуры» на «Многофункциональную общественно-деловую зону» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1230233:16.

- В таблице «Основные технико-экономические показатели с. Елецкое» изменены количественные показатели относительно площади усадебной застройки, общественно-деловой зоны, зоны сельскохозяйственного использования.

- Изменение функционального зонирования с «Многофункциональной общественно-деловой зоны» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» земельных участков с кадастровыми номерами: 48:13:1230233:157; 48:13:1230233:158; 48:13:1230233:159; 48:13:1230233:160; 48:13:1230233:161; 48:13:1230233:162; 48:13:1230233:163 и прилегающую к ним территорию.

- В легенду включено проектное обозначение «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

В Карту функционального зонирования, транспортной инфраструктуры и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения на территории населенного пункта с. Пады вносятся следующие изменения:

- Изменение размера «Зоны транспортной инфраструктуры», попадающей в границы участка с кадастровым номером 48:13:1240311:10 с целью исключения его расположения в двух функциональных зонах («Зона транспортной инфраструктуры» и «Зону застройки индивидуальными жилыми домами»).

- Исключение дороги, проходящей через земельный участок с кадастровым номером:48:13:1240207:330, расположенный по адресу: Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Ленинский сельсовет, с.Пады, ул. Зегеля, уч. 20 а.

В Карту функционального зонирования, транспортной инфраструктуры и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения на территории населенного пункта с. Троицкое вносятся следующие изменения:

- Изменение функционального зонирования с «Зоны сельскохозяйственных угодий за границами населенных пунктов» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» и включением в земли населенных пунктов земельных участков с кадастровыми номерами: 48:13:1530401:436, 48:13:1530401:438, 48:13:1530401:443 расположенных по адресу: Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Ленинский сельсовет, с. Троицкое.

- Изменение размера «Природно-рекреационной зоны», попадающей в границы участка с кадастровым номером 48:13:1250104:9, исключив его расположение в двух зонах («Природно-рекреационная зона» и «Зону застройки индивидуальными жилыми домами»).

- Изменение функционального зонирования с «Зоны транспортной инфраструктуры» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» и изменение расположения проезда около земельного участка с кадастровым номером 48:13:1250236:19, расположенного по адресу: Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Ленинский сельсовет, с. Троицкое, ул. Фрунзе, участок 56б.

- Исключение из границы населенного пункта производственной базы КФХ «Милованово», расположенной в кадастровом квартале: 48:13:1250234.

- Отображение проездов, расположенных в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 48:13:1530401:126; 48:13:1530401:127; 48:13:1530401:128; 48:13:1530401:129; 48:13:1530401:130; 48:13:1530401:131; 48:13:1530401:132; 48:13:1530401:108.

- Изменение функционального зонирования с зоны «Коммунальное обслуживание» на «Зону промышленных и складских объектов IV-V класса опасности» в отношении земельного участка с кадастровым номером 48:13:1250110:2 и его увеличение для возможности перераспределения.

- Включение в границу населенного пункта с. Троицкое с изменением функционального зонирования с «Зоны сельскохозяйственных угодий за границами населенных пунктов» на «Зону застройки индивидуальными жилыми домами» земельных участков с кадастровыми номерами:

- 48:13:1530501:64, 48:13:1530501:53, 48:13:1530501:45, 48:13:1530501:43, 48:13:1530501:44;

- 48:13:1530501:191, 48:13:1530501:63, 48:13:1530501:67, 48:13:1530501:62;

- 48:13:1530401:58, 48:13:1530401:56;

- 48:13:1530401:57.

- Включение в границу населенного пункта с. Троицкое с изменением функционального зонирования с «Зоны сельскохозяйственных угодий за границами населенных пунктов» на «Зону туристического обслуживания и спорта» земельных участков с кадастровыми номерами 48:13:1530501:202, 48:13:1530501:1254.

- В таблице «Основные технико-экономические показатели с. Троицкое» изменены количественные показатели относительно общей площади земель в установленных границах, площади зоны застройки и приусадебных участков, коммунально-складской зоны, производственной зоны, зоны инженерной инфраструктуры и транспорта, рекреационной зоны.

## Внесение изменений в графическую часть к материалам по обоснованию

Внесение изменений не требуется.

Глава администрации сельского

поселения Ленинский сельсовет                                                        О. В. Коротеев

Приложения

## Приложение 1

## Приложение 2

# Footnotes

Размещение жилой застройки возможно после установления санитарно-защитной зоны действующих предприятий ООО «Витязь» ООО «ТЭК «Транс-Авто» и конюшни при условии соблюдения действующих санитарно-гигиенических требований и нормативов на границе жилой застройки.